A SZAKASZSEBESSÉG-ELLENŐRZÉS BEVEZETÉSÉNEK VÁRHATÓ KÖZLKEDÉSBIZTONSÁGI HATÁSA A MAGYAR AUTÓPÁLYÁKON

Szerző:	Körmendi István, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, infrastruktúra-építőmérnök (MSc), első évfolyam

Témavezetők:	Dr. Koren Csaba, egyetemi tanár, CSc, Dr. habil., tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék

Dr. Makó Emese, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék

A statisztikai adatok tanúsága szerint a magyar autópályák négyszer biztonságosabbak az alsóbbrendű utaknál (Koren et al., 2009). Örvendetes tény, hogy a gyorsforgalmi úthálózat bővülése és a futásteljesítmény növekedése ellenére, 2008-ban az autópályákon bekövetkező halálos balesetek száma több mint a felére csökkent a 2000. évi adatokhoz képest (Koren et al., 2009). Azonban európai uniós összehasonlításban a magyar autópályák közlekedésbiztonsági mutatói továbbra is elmaradnak az átlagtól.

Nyugat-Európában sikerrel alkalmaznak egy újfajta sebességmérési eljárást, az úgynevezett szakaszsebesség-ellenőrzést. A mérési eljárás lényege az, hogy a közúti forgalom felügyelete nem egy konkrét ponton, hanem egy hosszabb-rövidebb útszakaszon valósul meg, ezáltal a jogkövető magatartás kikényszerítésére is hosszabb távon kerül sor. Az útszakaszon a járművezetők további magatartásának felügyeletére (pl. előzési szabályok és a biztonságos követési távolság megtartása stb.) kerülhet sor „jármű megfigyelő rendszer” (Client surveillance system) alkalmazásával. Az eljárás a korszerű technikai eszközök igénybevételével egy teljesen automata, integrált közúti ellenőrző rendszert alkot. (FAIR Projekt, 2006)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakaszsebesség-ellenőrzés hatására csökken az átlagsebesség, egyenletesebb forgalmi áramlás alakul ki, és kedvezően befolyásolja a járművezetők szemléletét. Az „jármű megfigyelő rendszer” alkalmazásával kikényszeríthető az előzési szabályok és a biztonságos követési távolság megtartása is.

A dolgozat célja annak számszerű vizsgálata, hogy a szakaszsebesség-ellenőrzés bevezetésének milyen várható közlekedésbiztonsági hatása lenne a magyar autópályákon. A balesetszám várható csökkenését a nyugat-európai példák tapasztalatai valamint Nilsson, a sebességcsökkenés balesetszámra gyakorolt hatását leíró modelljének felhasználásával került kiszámításra.

Hivatkozások

KOREN, ET AL. (2009): Dr. Koren Csaba, Dr. Makó Emese, Borsos Attila, Dr. Gulyás András, Körmendi István, Simon Attila, Espár Zsolt: Forgalombiztonsági tanulmány az Állami Autópályakezelő Zrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi utakról, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2009. szeptember

NILSSON (2004), Traffic Safety Dimension and the Power Modell to Describe the Effect of Speed on Safety, Lund Institute of Technology and Society Traffic Engineering, 121. old., 2004.